## Slide 1: Réseaux intelligents pour villes intelligentes
Marcel Enguehard
Ingénieur recherche / Doctorant
16 Novembre 2016
Journée TEDonnées 2018

## Slide 2: Mon profil
Étudie / Travaille dans les réseaux depuis 5 ans
Diplôme d’ingénieur en 2016 (spécialité réseaux)
3ème année de thèse CIFRE (Cisco + Telecom ParisTech)
  Réseaux centrés contenus (ICN)
  Internet des Objets
  Gestion des réseaux

## Slide 3: « Les smart cities mettent les technologies de l'information et de la communication au coeur de la ville pour apporter des solutions concrètes et efficaces aux habitants dans de multiples secteurs : logement, déplacement, énergie, consommation, gestion des déchets, etc. »
La ville intelligente est une ville connectée
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-165747-la-ville-intelligente-une-avancee-dabord-economique-2062557.php

## Slide 4: Exemple d’application : le parking connecté
Je veux me garer
Utilisateur
Parking connecté
ModuleTAL
Parking
app
données
Requête
Réponse

## Slide 5: Les réseaux au coeur de la ville intelligente
Réseau interne
Réseau FAI1
Cloud
Internet
Réseau FAI2
CAN
Ethernet
MOST
LIN
FlexRay

## Slide 6: La ville connectée a des besoins nouveaux…
Large nombre de machines connectées sur des réseaux sans-fils
  Longue portée : Cellulaire, LoRa, Sigfox, NB-IoT, etc.
  Courte portée : Zigbee (IEEE 802.15.4), Bluetooth Low Energy, WiFi, etc.
Communications machine-à-machine en temps réel
  Véhicules-à-Véhicules, Véhicule-à-Infrastructure
  AR / VR
Mobilité et découverte
  Consommateurs et producteurs de données sont mobiles !

## Slide 7: …mais les réseaux ont des limites physiques et économiques
Débit
Coût
Latence
Réactivité

## Slide 8: Les réseaux de la ville intelligente
Infrastructure
Protocoles
Applications
Stockage
Calcul
Réseau
Transport
Réseau

## Slide 9: Infrastructure
Réseau interne
Réseau FAI1
Cloud
Réseau FAI2
Internet
Transit
Accès
Edge
Datacenter
Notes: Edge:
Réseaux (souvent) sans fils
  Concurrence pour la bande passante
  Interférences
Beaucoup de machines hétérogènes:
  Capacité : forte (smartphone, voiture) vs faible (capteur)
  Technologie de connection : WiFi, Cellulaire, LoRa, Sigfox, Zigbee, etc.
Mobilité
Accès:
Réseau filaire connecté à Internet
Opéré par un fournisseur d’accès
Relation commerciale avec l’opérateur de la ville intelligente

## Slide 10: Le réseau d’accès
Réseau filaire connecté à Internet
Opéré par un fournisseur d’accès
Relation commerciale avec l’opérateur de la ville intelligente

## Slide 11: Les protocoles – problématiques
Couche réseau : quel est le chemin sur le réseau ?
Couche transport : comment transporter l’information sur le chemin réseau de manière fiable ?
    Comment détecter et réagir aux pertes?
    À quelle vitesse transmettre ?
« A communication protocol is a system of rules that allow two or more entities of a communications system to transmit information via any kind of variation of a physical quantity. »
Wikipédia
Notes: Un protocole de communication est un système de règles qui permet à deux entités d’échanger de l’information.

## Slide 12: Information-Centric Networking: “quoi” plutôt que “où”
IP / TCP
ICN
DNS
123.123.123.123
parking.fr ?
Internet
Cloud
132.0.0.1
132.0.0.1
Internet
Cloud
/parking
Parking à Paris ?
18 rue de Réaumur
/parking/paris?
18 rue de Réaumur
Notes: Identifiant vs location
Analogie avec le téléphone

## Slide 13: ICN : un réseau orienté application
Le réseau est au courant d’une sémantique applicative (le nom)
  On sait quelle est la requête plutôt que quelle est la machine
Ubiquité du contenu et des applications
  Le contenu peut être trouvé à plusieurs endroits sur le réseau
Sécurité basée sur la donnée et nom la connexion
  La sécurité (signature, encryption) est transportée avec l’objet et ne dépend pas d’une connexion

## Slide 14: Un exemple d’application : le Fog
Edge
Transit
Cloud
Réseau d’accès
Internet
?
20 ms
00 ms
40 ms
60 ms
80 ms
1 ms
Latency-tolerant | 1s
Latency-sensitive | ~100ms
Latency-critical | 1-10ms

## Slide 15: Quelles requêtes traiter dans le Fog ?
Fog
Cloud
Capacité fixe
Capacité élastique
Fort coût fixe mais usage gratuit
Coût en fonction de l’utilisation
Accès sub-ms
Accès 50 ms
Temps de réponse dépendant de la charge
Temps de réponse independent de la charge
Idée naturelle: Utiliser le Cloud comme support du Fog en cas de charge élevée

## Slide 16: Le Fog et ICN
Edge
Transit
Cloud
Réseau d’accès
Internet
/parking
/parking
/parking/paris?

## Slide 17
Presenté à :
International Teletraffic Congress (ITC 30)
(Vienna, September 2018)
Lien direct :
http://cs.co/Fog-LRU-paper

## Slide 18: IP vs ICN pour le Fog - Résultats choisis
104 req/s
α=1
x139
x3
Distrib. uniforme
Peu d’éléments très populaires

## Slide 19: Bibliographie
Enguehard et al. SLICT: Secure localized information centric things. In ACM ICN - IC5G workshop, 2016
Enguehard et al. A popularity-based approach for effective Cloud offload in Fog deployments. In 30th International Teletraffic Congress (ITC 30), September 2018.
Enguehard et al. On the cost of geographic forwarding for information centric things. IEEE Transaction on Green Communications and Networking, 2018.

## Slide 20: Conclusion
La ville intelligente : des défis mais des opportunités
Une partie de l’intelligence sera directement dans le réseau
mengueha@cisco.com
https://enguehard.org/